uputstvo za upotrebu

## Potrebna sredstva za montažu	Pregled

Sadržaj paketa

1×	4×	4×

4×	4×	4×

4×

## Montaža

1. TEHNIČKI PARAMETRI

Tip uređaja: BVF Kobe

Broj grejnih elemenata: 16

Nazivno napajanje: ~230V; 50Hz

Nazivna snaga: 500W

Klasa zaštite: IP24

Dimenzije: 540 x 43 x 960 mm.

2. BEZBEDNOSNE MERE

UPOZORENJE – Pojedini delovi radijatora mogu biti vrući i u slučaju dugotrajnog direktnog dodira mogu prouzrokovati blaže opekotine.  Pri radu grejnog tela u neposrednom okruženju treba posebnu pažnju obratiti na decu i osoba sa invaliditetom.

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim telesnim i psihičkim mogućnostima bez ikakvog iskustva ili znanja, pod uslovom, da su pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su dobili obaveštenja u bezbednoj upotrebi uređaja.

- Pobrinite se da deca mlađa od 3 godine budu na bezbednoj udaljenosti od uređaja, izuzev ako su pod stalnim nadzorom odrasle osobe.

- Deca starosti između 3 i 8 godina i pod nadzorom odrasle osobe grejni uređaj smeju uključiti ili isključiti samo ako je uređaj prethodno postavljen i uključen od strane stručne osobe i ako su pod nadzorom odrasle osobe, ili su dobila uputstva o načinu upotrebe grejnog uređaja.

- Deca starosti između 3 i 8 godina starosti ne smeju priključiti uređaj na el. mrežu, ne smeju menjati podešavanje grejnog uređaja, ne smeju da čiste ili da obavljaju bilo kakve korisničke poslove na održavanju grejnog uređaja.

- Grejni uređaj se na mrežu za napajanje direktno može priključiti samo ako ona nije pod naponom.

- Sve poslove servisiranja može obaviti samo stručno lice nakon isključenja napajanja uređaja.

- Ako je oštećen kabel za napajanje, radi izbegavanja opasnosti isti treba da zameni proizvođač, a nakon prodaje to treba da obavi servis ili stručno lice sličnih kvalifikacija.

- Mreža za napajanje treba da je snabdevena relejom za zaštitu od dodira najmanje 30 mA, naročito ako je ugrađen u vlažnoj prostoriji sa kadom ili tuš kadom.

- Pri montaži grejnog uređaja u kupatilo obratite pažnju na poštovanje važećih propisa standarda IEC 60364-7-701.

- UPOZORENJE: Radi zaštite male dece preporučuje se, da uređaj montirate tako, da najniže rebro bude iznad ravni poda najmanje 600 mm.

- Opasno je po život i zabranjeno je penjanje po uređaju!

- Na radijatoru se mogu sušiti samo vlažni peškiri i vlažan veš! Nemojte ga koristiti za odstranjivanje vlažnosti prouzrokovane agresivnim, otrovnim ili alergenim materijama!

- Održavanje se sme obavljati samo ako uređaj nije pod naponom. Nečistoće na spoljnim površinama uređaja treba odstraniti isključivo pomoću vlažnih tkanina. Za čišćenje nemojte koristiti abrazivne ili druge materije koje oštećuju sloj farbe.

Ovo uputstvo je izrađeno u vreme proizvodnje i ispunjavaju standarde, koji su tada bili važeći. Distributer zadržava pravo, da u bilo koje vreme izmenu ovo Uputstvo za montažu i upotrebu kako bi uzeo u obzir nove standarde, ili izmene postojećih standarda.

3. MONTAŽA RADIJATORA

- Grejni uređaj se na mrežu za napajanje direktno može priključiti samo i isključivo ako ona nije pod naponom.

- Montažu grejnog tela poverite takvom stručnjaku – električaru, koji je upoznat sa pravilnom montažom sistema, stavljanjem u pogon i njegovim funkcionisanjem.  Montaža se može obaviti isključivo uz poštovanje odredaba mesne regulative.

- Zabranjeno je fiksiranje radijatora pomoću lepila! Montaža se može obaviti isključivo putem vijaka koji se nalaze u kutiji, ili pomoću sličnih vijaka koji obezbeđuju odgovarajuću stabilnost. (Alat potreban za montažu se ne nalazi u priboru.)

- Pre montaže proverite sadržaj paketa i pripremite potrebne pomoćne materijale i alatke. (Vidi:  stranu 2.)

- Proizvod je zabranjeno postaviti ispred bilo kakve ugrađene utičnice.

- Obratite pažnju na smer montaže radijatora (termostat treba da se nalazi na desnoj strani, sa vidljivim displejem prema sobi). (Vidi:  stranu 3.)

- U slučaju postavljanja u kupatilu radi poštovanja odgovarajućih mera zaštite od dodira obratite pažnju na poštovanje odgovarajućeg rastojanja, kako osobe koje se kupaju ne dolaze u kontakt ni sa delom za upravljanje radijatora, niti sa tačkom električnog napajanja proizvoda.

- Pri montaži obratite posebnu pažnju da izbegnete oštećenje voda za priključak, kao i samog proizvoda.

- Uređaj treba postaviti tako, da što veću količinu vazduha u prostoriji bez prepreka može zagrejati.

- Radi pravilnog funkcionisanja elementa senzora temperature termostata izbegavajte montažu na mesta sa promajom.

- Poštujte minimalnu udaljenost montaže uređaja od poda, zida, nameštaja, itd. (Slika

Slika 18.

## 3.1. Priključak na električnu mrežu

- Utikač grejnog elementa postavite u pogodnu utičnicu sa uzemljenjem.

- Nije potrebno rastavljanje grejnog uređaja ili termostata radi priključenja na električnu mrežu.

- Poželjno je da priključenje na struju obavite fabrički ugrađenim vodom i utikačem.

- Električni vod za napajanje od glavnih osigurača do grejnog tela (presek i osigurač) treba da odgovara energetskim potrebama grejanja.

- Strujni krug napajanja treba da je opremljen relejom zaštite od dodira 30 mA.

#### PAŽNJA!

Grejni uređaj se ne sme postaviti neposredno ispred ili ispod električne utičnice.

# 4. STAVLJANJE U RAD

# 5. DIGITALNI TERMOSTAT UPUTSTVO ZA UPOTREBU

## 5.1.  Displej i dugmad

Uklj./isključenje

Dugme režima rada

Komforni režim rada

Ekonomičan režim rada

- Režim rada za sprečavanje zamrzavanja

- Programirani režim rada

Inaktivna funkcija

Aktivna brava tastature Dečja brava aktivna

## 5.2. Izbor režima rada

Jednim pritiskom dugmeta      uključite uređaj.

Dugme za povećanje i

----- smanjenje temperature

Sat

Dani nedelje

Grejanje uključeno

Simbol otvorenog prozora

Program grejanja

.Pre uključenja obavezno proverite proizvod!

#### PAŽNJA!

Opasnost od nezgode! Proizvod se sme staviti u pogon samo ako u toku provere nije ustanovljena nikakva greška. Ako je oštećen bilo koji deo uređaja, pre uključenja neophodno je izvršiti popravku.

- Proverite, da li na grejnom panelu ima nekih oštećenja.

- Proverite, da li je prekidač grejnog uređaja isključen, pre nego što ga priključite na električnu mrežu.

Dugme za režim rada	pritisnite nekoliko puta da bi izabrali neki od sledećih režima rada:

Komforni režim rada – Termostat reguliše temperaturu prostorije prema temperaturi koju ste Vi podesili između 7 i 30°C. Osnovno podešavanje 19°C.

Ekonomičan režim rada – Termostat reguliše temperaturu prostorije na stalnoj, nižoj temperaturi koju ste Vi podesili. Ovaj režim rada se predlaže za noćne sate ili ako ste duže vreme odsutni od kuće. Podesiva temperatura je između 7 i 30°C. Maksimalno podešena temperatura ne može biti veća od temperature koja je podešena za komforni režim rada. Osnovno podešavanje 15°C.

Pritisnite dugme    ili  -	za povećanje / smanjenje temperature.

Sprečavanje zamrzavanja - 	Primenite ovu funkciju ako trajno ne koristite datu prostoriju. Rada će temperatura održavati konstantno 7°C.

Programirani režim rada – Radi energetske uštede i komfora ovaj režim rada omogućava automatsko funkcionisanje grejnog tela prema programu grejanja koji se sastoji od vremenski programiranih promena perioda komfornog i ekonomičnog režima rada.

Funkcija inaktivnosti  -  Nemojte je koristiti.

## Podešavanje datuma, vremena i programa

### Podešavanje datuma i vremena

Za podešavanje vremena u režimu rada  držite pritisnuto dugme (,   dok ne počne treperiti znak 00.

Pritisnite dugme + ili – za podešavanje sata. (Ukoliko ne pritisnite dugme, displej će nakon 30 sek. preći na podešavanje minuta.)

Za podešavanje minuta na kratko pritisnite dugme (, dok ne počne treperiti 00, zatim pritisnite dugme + ili – za podešavanje minuta. (nakon 30 sek. neaktivnosti displej će preći na podešavanje dana u nedelji.)

Na kratko pritisnite dugme (, dok ne počne treperiti 1 dan u nedelji, zatim pritisnite dugme + ili – za podešavanje dana u nedelji. 1 - ponedeljak, 2 - utorak, itd.

Nakon podešavanja na kratko pritisnite dugme ( ili sačekajte 30 sek. za podešavanje programa.

való továbblépéshez. (Részletes leírás az 5.3.2 pontban.)

### 5.3.3 Programski periodi koji se mogu menjati

Temperatura komfornog perioda je zadnja vrednost koju ste ranije podesili u režimu  (Komforan), a isto to važi i za temperaturu koju ste podesili u režimu  (Ekonomičan).

- P1: Komforni period 6:00–22:00

- P2: Komforni period 19:00–6:00

- P3: Komforni period 6:00–9:00 | 16:00–22:00

- P4: Komforni period 6:00–9:00 | 12:00–14:00 | 16:00–22:00

- P5: Ekonomičan period 0:00–24:00

- P6: Komforni period  0:00–24:00

- P7: Komforni period  16:00–22:00

Između komfornih perioda grejanje radi u Ekonomičnom režimu (izuzev programa  P5 i P6).

### 5.3.2 Podešavanje programiranog režima rada

Nakon podešavanja datuma i vremena (5.3.1) program se može pridodati danima u nedelji.

Kratkim pritiskom dugmeta ( prelazite dane u nedelji (ponedeljak=1, utorak=2…nedelja=7), dok pritiskom na dugme + ili – možete birati programirane periode (P1-P7 vidi tačku.: 5.3.3 pont).

Sati u nedelji i njihovo podešavanje nalazi se na donjem delu displeja. Komforni režim  označava puna, dok  (Ekonomičan) režim rada označava prazna jedinica. (Da displeju aktuelno vreme treperi.)

Ukoliko fabrički programirani periodi P1-P7 ne odgovaraju, postoji mogućnost za promenu perioda po satima. (Detaljan opis vidi pod tačkom 5.3.4.)

Primer:

Ako grejanje želite koristiti od ponedeljka do petka ujutro i uveče, a u subotu i u nedelji ceo dan, onda od 1-5 (od ponedeljka do petka) podesite period P3, a za 6-7 (subota i nedelja) period P6. Jednom danu može se dodati samo jedan period.

Nakon izbora odgovarajućeg podešavanja pritisnite dugme ( za prelaz na sledeći dan.

Nakon podešavanja programa od ponedeljka do nedelje pritiskom na dugme ( napuštate program podešavanja.

### 5.3.4 Izmena programa koji se mogu menjati

Ukoliko fabrički podešeni periodi P1-P7 ne odgovara korisniku, postoji mogućnost da se program promeni u punim satima.

Treba da sledite opis podešavanja programiranih perioda (5.3.2), zatim za dati dan (1,2...7), držite pritisnuto dugme ( , dok se na displeju ne pojavi 00.

Pomoću dugmadi + i – podesite Komforni (+) ili Ekonomičan (-) režim rada za određene sate u danu. Sati u danu i njihovo podešavanje nalazi se na donjem delu displeja. Vreme koje se podešava treperi,   (Komforni) režim rada označava puna, dok  (Ekonomičan) režim rada označava prazna jedinica.

Nakon izbora odgovarajućeg režima radi izlaska iz tog dela podešavanja pritisnite dugme (.           Ponovnim pritiskom dugmeta ( prelazite na sledeći dan.

## Funkcija dečja brava

Radi izbegavanja slučajnih manipulacija u aktuelnom režimu rada moguća je primena dečje brave.

Istovremeno držite pritisnuto dugmad + i -, dok se ne pojavi ikona       . Time je zaključan aktuelni režim rada.

Sem pritiska ikone    nije moguća promena bilo kakvog podešavanja. Ako više nema potrebe za primenom funkcije dečje brave, držite istovremeno pritisnuto dugme + i -, dok ne nestane ikona         .

Fabrička podešavanja

Da biste ušli u deo menija fabričkih podešavanje, pritisnite dugme + dok je uređaj isključen.,a za prelazak u drugu funkciju nakratko pritisnite dugme (, a da bi ste proimenili neku podešenu vrednost, pritisnite dugme + ili -.

Kalibracija temperature ( F0 ), Detekcija otvorenog prozora ( F1 ), Dečja brava ( F2 )

### Kalibracija temperature F0

Kalibracija temperature je potrebna ako termostat ne pokazuje stvarnu temperaturu.

U Komfotnom   ili ekonomičnom  režimu rada pomoću dugmadi + i -  možete proveriti temperaturu. Kada se termostat uključuje (pojavljuje se ikona  ), u odnosu na to uređaj meri za 1°C nižu sobnu temperaturu. Ako se ikona . pojavljuje kod 25°C, tada je temperatura u sobi 24°C. Kalibraciju treba izvršiti u skladu s tom temperaturom.

Režimu kalibracije možete pristupiti pritiskom dugmeta  , a podešavanje je moguće između 5°C...-5°C , za napuštanje postupka kalibracije kratko pritisnite (dugme.

### Detekcija otvorenog prozora F1

Vrednost 0 označava isključenje ove funkcije. U toku grejanja, ako temperatura okruženja u roku od 5 minuta padne za 2°C, znači da su prozori otvoreni zbog provetravanja, pa će se uključiti funkcija za detekciju otvorenog prozora. Grejni element u zavisnosti od podešavanja prekida grejanje na 65 ili 90 minuta, a nakon toga vraća se u prvobitni režim rada. Ako temperatura okruženja u roku od 5 minuta ponovo padne za 2°C, ponovo se aktivira funkcija otvorenog prozora i u zavisnosti od podešenog grejanja ponovo prekida grejanje na 65 ili 90 minuta.

Pritisnite dugme + za aktiviranje funkcije otvorenog prozora, pa možete podesite vremenski interval ponovnog uključenja nakon detekcije otvorenog prozora: 0, 65, 90 minuta. Kratkim pritiskom dugmeta možete menjati vrednost. Pritiskom dugmeta _ sa vrednošću 0 možete isključiti funkciju otvorenog prozora.

### Dečja bezbednost F2

Radi zaštite male dece postoji mogućnost za ograničavanje površinske temperature uređaja.

Možete birati između temperaturnih vrednosti 0, 40, 45, 50, 55, 60 °C. Kratko pritisnite dugme (	za prelazak na sledeći korak. Pritisnite dugme ( za vrednost 0 za isključenje funkcije bezbednosti dece.

Ako je funkcija uključena, na displeju se pojavljuje ikona  . Čim uređaj dostigne podešenu temperaturu, grejanje se automatski isključuje, a ikona  počinje da treperi. Čim se uređaj ohladi, ponovo se automatski uključuje i počne grejati.

Pritiskom dugmeta (možete napustiti deo fabričkog podešavanja.

### U slučaju nestanka struje

Ukoliko dođe do nestanka struje, prekida u snabdevanju el. energije, uređaj će zapamtiti podešene vrednosti. Ako se uređaj ponovo stavi pod napon, grejač će funkcionisati u skladu sa zadnje podešenim vrednostima. Funkcije tajmera se gubi u slučaju nestanka struje.

### Vraćanje fabričkog podešavanja

Fabrička podešavanja mogu se povratiti, ako je uređaj isključen. Pritiskom dugmeta        na oko 10 sek. vratiće se fabrička podešavanja. Uspešno uspostavljanje fabričkih podešavanja biće označeno kratkotrajnim pojavljivanjem svih ikona na displeju,

# 6. ČIŠĆENJE

#### PAŽNJA!

Pre svake intervencije na uređaju grejač isključite iz struje.

- Isključite uređaj i sačekajte da se potpuno ohladi.

- Izvucite utikač iz utičnice.

- Obrišite uređaj sa blago mokrom krpom. Nikad nemojte primenjivati nagrizajuće sredstvo za pranje ili razređivač. To može nepovratno oštetiti uređaj.

# 7. OTKLANJANJE KVARA

#### PAŽNJA!

Pokušaj nestručne popravke uređaja ugrožava bezbedno funkcionisanje grejača, što može biti štetno kako za korisnika, tako i za njegovo okruženje.

Pojavu greške na uređaju obično prouzrokuju uglavnom manji kvarovi, koji se lako mogu otkloniti pomoću sledećeg spiska.

| Greška | Mogući uzrok greške | Otklanjanje greške |
| --- | --- | --- |
| Sušač peškira ne greje | Uređaj nije uključen | Uključite uređaj i podesite odgovarajuću temperaturu |
|  | Podešena temperatura je preniska | Postavite veću željenu vrednost |
|  | Nema odgovarajućeg napajanja | Proverite kabel za napajanje, utikač, utičnicu, mrežni napon |
| Termostat daje znak Er | Temperatura je dostigla 55°C | Sačekajte da se uređaj ohladi. |
|  | Ugrađeni senzor temperature ima kratak spoj | Obratite se distributeru proizvoda. |

Ukoliko na osnovu gornje tabele niste uspeli otkloniti kvar, stupite u kontakt sa distributerem proizvoda. Nestručna intervencija ne samo što dovodi do gubitka garancije, već može prouzrokovati ozlede i dalje dodatne troškove.

Reciklaža papirne ambalaže proizvoda: upravljanje papirnom ambalažom treba obaviti u skladu sa važećim propisima.

Reciklaža električnog otpada proizvoda:: upravljanje električnim otpadom treba obaviti u skladu sa važećim propisima.

# Text boxes

2

2

2

2

1x

1

1.1

1.2

2

3

4

5

6

7

2

500 mm

1

60 cm

60 cm

Zone 1

Zone 2

Zone 3

3

2

2

2

Podloška sa navojem se može pomerati gore-dole.

2

4

5

6

1.2

UN

UN

UN

UN

Na osnovu primera sa slike:

Držite pritisnuto dugme( dok ne počne treperiti 09. Ova vrednost pokazuje broj sati.

Na kratko pritisnite dugme (, dok ne počne treperiti  30. Ta vrednost pokazuje broj   minuta.

Na kratko pritisnite dugme ( i počne treperiti 1. Ta vrednost pokazuje dan u nedelji (ponedeljak=1, utorak=2… nedelja=7).  Pomoću dugmeta + izaberite željeni dan u nedelji, pa pritisnite dugme ( za sledeći korak.

UN

UN